## Slide 1
Luento 2:
ILMASTON VAIKUTUS PUURAKENNUKSIIN
OPINTOYKSIKKÖ 4: PUURAKENNUSTEN TOIMIVUUS JA TEHOKKUUS

## Slide 2
ESITYKSEN SISÄLTÖ
- Ilmaston vaikutus puurakennuksiin
- Puun käytön vaikutus ympäristöön
KÄSITELTÄVÄT AIHEET
LUENTO 2: Ilmaston vaikutus puurakennuksiin

## Slide 3
LUENTO 2: Ilmaston vaikutus puurakennuksiin
ILMASTON VAIKUTUS PUURAKENNUKSIIN
3
Huolimatta puun loistavista ominaisuuksista rakennusmateriaalina, on todella tärkeää ottaa huomioon jokaisen komponentin ikääntyminen, mitä tulee haitallisiin ilmasto- ja luonnonolosuhteisiin, joille se altistuu.
Kuten tulemme näkemään, jotkut näistä vastoinkäymisistä vaikuttavat pintakerroksen materiaaliin, mutta osa niistä voi muodostua vakavaksi ongelmaksi puuelementeissä.

## Slide 4
Sienet
Kuten edellisessä aiheessa mainittiin, korkea kosteus yhdessä joidenkin ominaisuuksien, kuten lämpötilan ja happimäärän kanssa voivat edistää sienten esiintymistä puuelementeissä.
Tuholaiset
Puuelementteihin vaikuttavat tuholaiset voidaan jakaa neljään eri ryhmään: Puunkaivajat, Liktidit, Kerambysidit ja Termiitit. Tärkein toimenpde puun hajoamisen hallitsemiseksi on riittävä kosteuden hallinta. Jos kosteus on yli 22%, sieni alkaa hajottaa puuta ja levitä, joten sienten leviämisen estämiseksi on suositeltavaa pitää kosteuspitoisuus alle 19%.
Heikentävät asiat
Auringonsäteily
Maan pinnalle tuleva auringonvalo koostuu laajasta säteilyspektristä, joka voidaan jakaa kolmeen ryhmään – ultraviolettisäteet, näkyvät säteet ja infrapunasäteet.
Vesi
Vesi on komponentti, joka kulkee helposti lakkakerroksen läpi ja häiritsee puun suhteellista kosteutta. Tämä suhteellisen kosteuden nousu voi edistää puun eheyttä vahingoittavan sienen leviämistä.
LUENTO 2: Ilmaston vaikutus puurakennuksiin

## Slide 5
Hyönteiset
Puunkaivajat Liktidit Kerambysidit
5
LUENTO 2: Ilmaston vaikutus puurakennuksiin

## Slide 6
PUUN KÄYTÖN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN
6
Puun käyttö rakennusalalla ei ole vain vähemmän haitallista ympäristölle kuin muiden materiaalien, vaan voi olla jopa myönteistä, sillä sen käyttö varmistaa laajojen pintojen uudelleenmetsittämisen. Suurin syy tähän on se, että uudet puut imevät enemmän hiilidioksidia ilmakehästä kuin vanhat puut, ja koska puun käyttö vaatii jonkin verran metsänhakkuuta ja kompensoivaa uudelleenmetsitystä, tämä tarkoittaa, että vanhemmat puut, jotka imevät vähemmän, korvataan uudemmilla puilla, joilla on paremmat absorptioarvot. Myös rakentamisessa käytettävä puu voi edelleen sitoa jonkin verran hiilidioksidia, mikä tehostaa rakennusten ympärillä olevan ilman uusiutumista ja edistää globaalia hiilidioksidin imeytymistä.
LUENTO 2: Ilmaston vaikutus puurakennuksiin

## Slide 7
Hiilijalanjälki
LUENTO 2: Ilmaston vaikutus puurakennuksiin

## Slide 8
Puun käytön edut ympäristölle
  ENERGIAN TARPEET
Puuntuotanto on puhdas toimiala koska se ei vaadi vaativia teollisia prosesseja.
UUDELLEENMETSITYS
Since the timber use requires consumption of several trees, the reforestation would renovate the forest, providing a better quality air in the atmosphere
CO² SITOUTUMINEN
Puu pystyy imemään hiilidioksidia myös puun kaadon jälkeen, joten jokainen puutalo auttaa parantamaan ympäröivää ilmaa.
KIERRÄTETTÄVÄ
Puuelementtejä rakentamisessa voidaan käyttää useammin kuin kerran. Lisäksi, kun puuelementti ei ole enää hyödyllinen, se voidaan kierrättää muihin tarkoituksiin.
LUENTO 2: Ilmaston vaikutus puurakennuksiin