## Slide 1
Μάθημα 6
Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Εποπτεία, διαχείριση και συναρμολόγηση ξύλινων κατασκευών στο εργοτάξιο

## Slide 2
Επισκόπηση Παρουσίασης
Ορισμοί
Τυπική καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου
Πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου
Ανταπόκριση στην ταξινόμηση της φωτιάς
Περιορισμοί της μεθόδου υπολογισμού
Μέθοδος πρόβλεψης πυραντίστασης χρησιμοποιώντας μετρήσεις
- Ταξινόμηση πυραντίστασης
ΘΕΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 3
Χώρος πυρκαγιάς - χώρος εντός ενός κτιρίου, που εκτείνεται σε έναν ή περισσότερους ορόφους, ο οποίος περικλείεται από διάφορα στοιχεία έτσι ώστε η πυρκαγιά που εξαπλώνεται πέρα ​​από τα διαμερίσματα να περιορίζεται κατά τη διάρκεια της σχετικής έκθεσης σε φωτιά.
Αντοχή στη φωτιά - ικανότητα της δομής να εκπληρώσει την απαιτούμενη λειτουργία της (φέρον φορτίο ή/και λειτουργία διαχωρισμού πυρκαγιάς) για συγκεκριμένη έκθεση στη φωτιά και για μια χρονική περίοδο.
Διαχωριστικό στοιχείο - φέρον φορτίο ή μη φέρον στοιχείο (π.χ. τοίχος) αποτελεί μέρος του εξωτερικού περιβλήματος της πυρκαγιάς.
Υπολογισμοί αντίστασης στη φωτιά σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5, Μέρος 1-2 και τεχνική οδηγία για την Ευρώπη
Έκθεση SP 2010: 19
Ορισμοί
3
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 4
Τυπική καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου
Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 Μέρος 1-2
Υποθετικές Περιπτώσεις Πυρκαγιών
4
Chart: Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου ISO 834 (EN 1991-1-2)
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 5
Τυπικές τιμές απανθράκωσης υλικών ξυλείας
Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 Μέρος 1-2
Υποθετικές Περιπτώσεις Πυρκαγιών
– Τυπικές τιμές απανθράκωσης
5
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 6
Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 Μέρος 1-2
Υποθετικές Περιπτώσεις Πυρκαγιών
6
Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου εξωτερικών πυρκαγιών
Chart: Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου ISO 834 (EN 1991-1-2)
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 7
Chart: Τυπική καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου ISO 834 (EN 1991-1-2)
Καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου πυρκαγιάς υδρογονανθράκων
Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 Μέρος 1-2
Υποθετικές Περιπτώσεις Πυρκαγιών
7
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 8
Καμπύλες πραγματικής πυρκαγιάς θερμοκρασίας-χρόνου
Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 Μέρος 1-2
Πραγματικές Πυρκαγιές
8
Flashover
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας
Θερμοκρασία/ Ρυθμός απελευθέρωσης θερμότητας
Χρόνος
Φάση ανάφλεξης και ανάπτυξης πυρκαγιάς
Πλήρως ανεπτυγμένη φωτιά
Φάση ψύξης
Καμπύλη θερμοκρασίας για ανεξέλεγκτες πυρκαγιές
Καμπύλη φωτιάς για ελεγχόμενες πυρκαγιές
Λανθάνουσα καύση

## Slide 9
Chart: Παραμετρική καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου (EN 1991-1-2) και ποσοστά απανθράκωσης ξύλου(EN 1995-1-2)
Παραμετρική καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για τμηματικές πυρκαγιές
Καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 Μέρος 1-2
Προχωρημένο Επίπεδο-Υποθετικές Περιπτώσεις Πυρκαγιών
9
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 10
Πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου
Χαρακτηριστικά πυρκαγιάς
Πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου
10
Οι παραμετρικές καμπύλες θερμοκρασίας-χρόνου και ρυθμοί φόρτισης ξυλείας μπορούν να υπολογιστούν όταν είναι γνωστή η διαθέσιμη ενέργεια για καύση σε κάθε όροφο τετραγωνικού μέτρου στο δωμάτιο.
Υπάρχουν δύο τύποι πυροθερμικού φορτίου:
- Τα κινητά πυροθερμικά φορτία (όπως έπιπλα και άλλα εύφλεκτα υλικά που εισέρχονται στο δωμάτιο).
Το μόνιμο πυροθερμικά φορτίο (όπως εύφλεκτες υφασμάτινες επενδύσεις, γενικές επενδύσεις και κατασκευές).
Το μόνιμο πυροθερμικό φορτίο μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη διαδικασία υπολογισμού που δίνεται στο EN 1991-1-2 Παράρτημα Ε.
Τα κινητά πυροθερμικά φορτία συνήθως χαρακτηρίζονται από την κατηγορία πληρότητας του κτηρίου. Ο τρόπος χρήσης του κτιρίου καθορίζει πόσα καύσιμα υλικά φέρουν.
- Για τυπική χρήση οι πυκνότητες πυροθερμικού φορτίου μπορούν να ληφθούν από πίνακες τιμών,
- Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο μηχανικός πρέπει να κάνει έρευνα.
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 11
Πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου
Χαρακτηριστικά πυρκαγιάς
Αντίδραση στη φωτιά
11
Ιδανικό για το ποια δομικά προϊόντα είναι εύφλεκτα και συνεπώς συμβάλλει στο πυροθερμικό φορτίο και ποια όχι, ενώ μπορεί να ληφθεί από την τάξη αντίδρασης στη φωτιά.
Τα δομικά προϊόντα με κατηγορία Β και κάτω μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι εύφλεκτα.
Η κλάση αντίδρασης στη φωτιά δείχνει πόσο γρήγορα το προϊόν κατακλύζεται από φωτιά.
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 12
Βελτιωμένη μέθοδος υπολογισμού για ξύλινους τοίχους που διαχωρίζουν φωτιά
Η μέθοδος σχεδιασμού βασίζεται στη μέθοδο ‘πρόσθετου συστατικού’ που αναφέρεται στο EN 1995-1-2. Η συνολική αντίσταση στη φωτιά είναι το άθροισμα της συνεισφοράς από τα διαφορετικά στρώματα, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές διαδρομές μεταφοράς θερμότητας ανάλογα με τη λειτουργία και την αλληλεπίδραση τους.
12
όπου
Άθροισμα των χρόνων προστασίας tprot,i των στρωμάτων (προς την κατεύθυνση της ροής θερμότητας) που προηγείται του τελευταίου στρώματος στην πλευρά του τοίχου που δεν εκτίθεται σε φωτιά [min].
Χρόνος μόνωσης tins,n του τελευταίου στρώματος του πλαϊνού τοίχου που δεν εκτίθεται σε φωτιά [min].
Στρώμα 1
Στρώμα i
Στρώμα n
Στρώμα n-1
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 13
Ταξινόμηση πυραντίστασης
Από τον υπολογισμό εκτιμάται ότι το διαχωριστικό τοίχωμα αποτελείται από σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (CLT) καλυμμένη με γυψοσανίδες διπλού στρώματος τύπου F από αμφότερες τις πλευρές και ηχομονωτική στρώση από την εκτεθειμένη πλευρά. Η στρώση αυτή είναι με ενισχυμένο χαλύβδινο πλέγμα για την αποφυγή αστοχίας του ορυκτοβάμβακα κατά την έκθεση του σε φωτιά και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στοιχείο διαχωρισμού πυρκαγιάς για περίπου 124 λεπτά.
13
Στρώμα 1
Στρώμα i
Στρώμα n
Στρώμα n-1
Ταξινόμηση (2000/367/EC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Εφαρμογές: | Διαχωρισμός μη φέροντος φορτίου κατασκευών |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Αναφορές | EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ταξινόμηση : | Η διαθέσιμη ταξινόμηση φαίνεται με πράσινο |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  | 
EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 
EI-M |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 
EW |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  | 
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 14
Η βελτιωμένη μέθοδος σχεδιασμού για το διαχωρισμό της λειτουργίας των κατασκευών ξυλείας εξετάζει τα ακόλουθα κατασκευαστικά προϊόντα:
Στερεά ξυλεία, glued laminated timber και σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (CLT) με χαρακτηριστική πυκνότητα ≥ 290 kg / m3.
Laminated Veneer Limber (LVL) με χαρακτηριστική πυκνότητα ≥ 480 kg / m3,
Oriented Strand Board (OSB) με χαρακτηριστική πυκνότητα ≥ 550 kg / m3,
Κόντρα πλακέ σύμφωνα με το EN 636 με χαρακτηριστική πυκνότητα ≥ 400 kg / m3,
Γυψοσανίδες τύπου A, H και F σύμφωνα με το EN 520,
Μόνωση ορυκτοβάμβακα σύμφωνα με το EN 13162.
Περιορισμοί:
Η μέθοδος υπολογισμού είναι ενημερωτική και δίνει ενδεικτικές τιμές για τις ιδιότητες αντοχής στη φωτιά απλών και πολύπλοκων τοίχων από ξύλο
Δεδομένου ότι η μέθοδος υπολογισμού είναι ενημερωτική, πρέπει να ακολουθούνται οι εθνικές διατάξεις σχεδιασμού πυροπροστασίας
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας

## Slide 15
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Babrauskas V., Ignition Handbook: Principles and applications to fire safety engineering, fire investigation, risk management and forensic science. - Issaquah, WA : Fire Science Publishers, 2003. - 1116 p.
Purkiss J.A., Fire Safety Engineering : Design of Structures, 2nd Edition. - New Delhi, India: Elsevier, 2007. – 389 p.
Fontana M., Kohler J., Fischer K., De Sanctis G.. Fire Load Density / SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 5th Edition – New York : Springer, 2016 – p. 1131-1142.
Boverket Handbok, Brandbelastning, 2008. Available: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/brandbelastning_3.pdf
15
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" MK 2015.gada 30. jūnija noteikumi Nr.333. - https://likumi.lv/ta/id/275006-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-201-15-buvju-ugunsdrosiba
INSTA TS 950, Fire Safety Engineering - Comparative method to verify fire safety design in buildings. February 24, 2015
EAD 130005-00-0304 “Solid wood slab element for use as structural element in buildings”; 2015-07
EN 1991-1-2:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
EN 1995-1-2: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
EN 13501-1:2018 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
EN 13501-2:2016 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
SP Technical Research Institute of Sweden – SP Report 2010:19. Fire safety in timber buildings. Technical guideline for Europe. ISBN 978-91-86319-60-1 – 211 p.
ΜΑΘΗΜΑ 6: Λύσεις πυρασφάλειας και προστασίας