## Slide 1
2. nodarbība
Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas
1. APMĀCĪBU NODAĻA:

## Slide 2
Prezentācijas saturs
Īpašību uzlabošana pēc ārējā izskata
Koksnes īpašību uzlabošana - tehnoloģiski
Koksnes īpašību uzlabošana - ķīmiski
Koksnes termiskā aizsardzība
Koksnes īpašību funkcionāla uzlabošana
Koksni degradējoši mikroorganismi
APSKATĪTĀS TĒMAS
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 3
KOKSNES ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA
VISPĀRĪGI
3
Dažas vispārīgas lietas
https://www.mdpi.com/2079-6412/10/7/629/htm
MODIFIKĀCIJA (no latīņu valodas Modificatio) kas norāda uz precīzu sekojošu darbību pasākuma kopumu (lietu, parādību un/vai procesu pārveidošanu).
Apstrādi nedrīkst sajaukt ar dekoratīviem vai aizsargājošiem pārklājumiem – tos bieži iesaka papildus izvēlētajai apstrādei.
Standarts EN 350 (koksni degradējošās sēnes, sausu koksni apdraudošiem kukaiņiem, termītiem un koksnes kaitēkļiem jūras ūdenī) iedala (dabiskās) izturības klasēs:
1. izturība klase - ļoti izturīga
2. izturība klase - izturīga
3. izturība klase - vidēji izturīga
4. izturība klase - nedaudz izturīga
5. izturība klase - neizturīga
Koksnes veids | Kodolkoksne | Aplieva
Baltegle | 4 | 5
Lapegle | 3-4 | 5
Parastā egle | 4 | 5
Priede | 3-4 | 5
Eiropas ozols | 2-4 | 4
Tīkkoks | 1-3 | -
Izturība pēc koku sugām
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 4
KOKSNES ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA
PĒC IZSKATA
4
Vizuālo šķirošanu var veikt, izmantojot īpašu aprīkojumu:
System TM and Microtec
FinScan
Microtec Goldeneye 700
https://www.youtube.com/watch?v=NoFex15PE1Y
https://www.youtube.com/watch?v=iPoaGcyQ3us&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qFwOcHbJats
Porteous J., Kermani A. Structural Timber Design to Eurocode 5 (Second edition)
https://www.youtube.com/watch?v=U1FyLa6Fm3M
www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=zbpFLABn7cE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CfQ_60HuaTQ
Izmantošanas veidi | ASV |  |  |  | V | VI | VII
 | US I | US II | US III | US IV |  |  | 
Kāpnes, citi būvgaldniecības izstrādājumi | X | X | X | X |  |  | 
Logu un durvju rāmji (nepieciešama krāsošana) |  |  | X | X | X |  | 
Karkasa konstrukcijas, jumta kopnes |  |  | X | X | X | X | 
Iekštelpu apšuvums |  |  | X | X |  |  | 
Grīdas segumi |  |  | X | X | X |  | 
Zemgrīdas konstrukcijas |  |  |  |  | X | X | X
Betonēšanas veidņi |  |  |  |  |  | X | X
PRIEDE
PARASTĀ EGLE
Lietojums pēc kvalitātes klasēm
Šķirošanas pēc stiprības klasēm
Marķējums
Šķirošanu pēc stiprības var veikt:
mehāniski
izmantojot skaņas pārvietojuma ātrumu
vizuāli
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 5
KOKSNES ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA
TEHNOLOĢISKI
5
Biezums, mm | Platums, mm |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250
191* |  |  | X | O | O |  |  |  | 
222* | JH X | JH X | X | X | X | O | O |  | 
251* | O | O | X | O | O | O | O | O | 
32 |  | O | X | O | O | O | O | O | 
38 |  |  | X | X | O | O | O | O | 
442* |  |  | O | O | O | O | O | O | O
50 |  | JH X | X | X | X | X | X | O | 
63 |  |  | O | O | O | O | O | O | 
75 |  | JH O | O | O | O | O | X | X | 
100 |  |  | X | O | O | O | O | O | 
125 |  |  |  | X |  |  |  |  | 
150 |  |  |  |  | X |  |  |  | 
Zāģmateriālu izmēri
Kokmateriālu izmēri | Maks. pieļaujamā izmēru novirze zāģmateriālu zāģētajām virsmām | Maks. pieļaujamā izmēru novirze standarta kokmateriāliem
Biezums un platums ≤ 100 mm | -1,0 līdz +3,0 | ±1,0
Biezums un platums ≥ 100 mm | -2,0 līdz +4,0 | ±1,5
Garums, šķirojot pēc garuma | -25 līdz +50 | -25 līdz +50
Garums, zāģējot pēc norādītā izmēra | ±2,0 | ±2,0
Prasības izmēru novirzēm
gludi ēvelēta virsma
raupji ēvelēta virsma
Biezums, mm | Platums, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15 | 21 | 28 | 33 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195
8 |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  | 
12 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | 
151* | X |  |  | X | X | X | X | X | X | O | 
182* |  |  |  |  | X | O | X | X | X | O | O
211* |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X
28 |  |  | X |  | X |  | X | O | O |  | 
33 |  | O |  | X | X | X | X | O | O |  | 
45 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | O | X
70 |  |  |  |  |  | X |  |  | O |  | O
Materiālu plānotais gala izmērs
Izmēri | Izmēru novirze, mm
Biezums ≤ 20 mm | ±0,5
Biezums ≥ 20 mm1* | ±1,0
Platums ≤ 100 mm | ±1,0
Platums ≥ 100 mm | ±1,5
Garums, šķirojot pēc garuma | -25 līdz +50
Garums, zāģējot pēc norādītā izmēra | ±2,0
Materiālu pieļaujamās izmēru novirzes
https://www.woodproducts.fi/content/standard-sizes-thicknesses-widths-and-lengths
https://www.woodproducts.fi/content/permitted-dimensional-deviations
https://www.swedishwood.com/building-with-wood/about-glulam/choosing_glulam/
https://www.swedishwood.com/building-with-wood/about-glulam/choosing_glulam/
https://www.mdpi.com/1996-1944/13/14/3134/htm
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/251/1/012104
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 6
KOKSNES ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA
ĶĪMISKI
6
Apstrādājamības klase | Apraksts1* | Paskaidrojums
1 | Viegli apstrādāt | Viegli apstrādāt; apstrādes līdzekli var pilnībā iespiest zāģmateriālos, izmantojot augstspiediena apstrādi.
2 | Vidēji viegli apstrādāt | Diezgan viegli apstrādāt; parasti pilnīga iespiešana nav iespējama, bet pēc 3 vai 4 stundām, izmantojot augstspiediena apstrādi, var panākt vairāk nekā 6 mm iespiešanu no virsmām un skujkoku un lapkoku koksnes iespiežas lielākā daļa šūnās.
3 | Grūti apstrādāt | Grūti apstrādāt; pēc 3 – 4 stundas apstrādes ar spiedienu līdzeklis var neiespiesties dziļāk par 3 mm līdz 6 mm no virsmām.
4 | Ļoti grūti apstrādāt | Praktiski neuzņem apstrādes līdzekli; pat pēc 3 – 4 stundu ilgas apstrādes ar augstspiedienu tiek absorbēts neliels impregnanta daudzums; iespiešanās ir minimāla gan no virsmas, gan garenvirzienā.
Koksnes apstrādājamības klasifikācija
Koka veids (skuju koki) | Kodolkoksne | Aplieva
Duglāzija | 3-4 | 2-3
Baltegle | 2-3 | 2
Priede | 3 | 1
Parastā egle | 3-4 | 3
Apstrādājamības klase pēc koku sugām
Ir divu veidu ķīmiskā aizsardzība:
preventīvā - lai novērstu vai modificētu koksni, ilgstošai ekspluatēšanai mitros apstākļos, tās izturību pret koksni mazinās;
korektīva - lai aizsargātu koksni atkārtoti, pēc pirmreizējās aizsardzības.
Pamatprasības koksnes impregnantiem:
Iznīcinoši sēnēm, kukaiņiem un jūras organismiem;
lietošanas laikā nerodas nevēlamas īpašības;
nav kodīgi;
ir lēti.
A – neapstrādātu koksni ievieto tvertnē; B - izmanto vakuumu; C - koksne iegremdē šķīdumā (joprojām vakuumā); D - izmanto spiedienu; E – impregnantu izsūknē un rada noslēdzošo vakuumu; F - koksni izņem no tvertnes.
Daži produkti
Acetilēta koksne Accoya®
Acetilēta kokšķiedru plātne Triccoya®
https://www.accoya.com/uk/
https://tricoya.com/
Wood Hanbook, 2010
EN 350:2016 Koksnes un koksnes materiālu ilgmūžība. Koksnes un koksnes materiālu testēšana un klasificēšana pēc izturības pret bioloģiskajiem aģentiem
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 7
KOKSNES ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA
TERMISKI
7
Process | Modifikācijas temperatūra , C | Procesa laiks, h | Vide | Norise
FWD | 120–180 | 12–15 | Tvaiks | Slēgta sistēma
Plato | 150–190 | 70–120 | Piesātināts tvaiks un pēc tam uzsildīts gaiss | Četru etapu process
ThermoWood | 185–215 | 30–70 | Tvaika vide | Atklāta sistēma
Le Bois Perdure | 200–230 | 12–36 | Tvaiks | Atklāta sistēma
Retifikācija | 160–240 | 8–24 | N vai citas inertas gāzes plūsma, 02 saturs ≤ 2 % | Atklāta sistēma
OHT | 180–220 | 24–36 | Augu eļļa | Slēgta sistēma
TERMOVUOTO | 160–220 | ≤ 25 | Vakuums | Atklāta sistēma
https://greenglobe.com/innovations/lunawood-thermowood/
https://wc-studio.com/journal/shou-sugi-ban
https://pioneermillworks.com/product/shou-sugi-ban-larch-shallow-char
Shou-sugi-ban metode
(uzklikšķiniet uz attēla)
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 8
KOKSNES ĪPAŠĪBU UZLABOŠANA
FUNKCIONĀLI
8
Konstruktīvie aizsardzības pasākumi, kas jāparedz jau ēkas projektēšanas laikā, ir šādi:
platas jumta pārkares, lai aizsargātu ārsienas no tieša lietus;
āra apšuvuma konstrukcija tāda, lai atvieglotu ūdens novadīšanu un, nodrošinātu atbilstošu ventilāciju;
augsti pamati (vismaz 50 cm virs grunts līmeņa), lai novērstu koksnes saslapināšanos, ūdens pilieniem atsitoties pret zemi lietus laikā.
    Aizsardzība ar virsmas pārklājumu
    Aizsardzība ar konstrukcijas pārklājumu
Lazuras ir caurspīdīgs apdares materiāls ar atklātu struktūru. Ja tie satur gaismizturīgus pigmentus - smalkas, cietas daļiņas, kas smalki izkliedētas apdares materiālā un šķīdinātājā, tad vienlaicīgi koksnes virsma ir aizsargāta gan pret mitrumu, gan ultravioleto starojumu un tajā pašā laikā ļauj no koksnes iztvaikot liekajam mitrumam. Lazūru pamatā ir organiskie šķīdinātāji vai ūdens.
Lakas ir plēvi veidojošu organisko vielu šķīdumi koksnes materiālu virsmas īpašību uzlabošanai (izskata uzlabošana, aizsardzība pret mitrumu un atmosfēras apstākļu iedarbību).
Eļļas un vaski vispirms aizsargā koksnes virsmu no fiziskas iedarbības, piemēram, traipiem, netīrumiem, putekļiem un nelieliem skrāpējumiem.
    Daži ražotāji (noklikšķiniet uz logo)
http://www.wooddesignandbuilding.com/moisture-wood-frame-buildings/
https://www.loghome.com/articles/log-home-foundations
https://wfmmedia.com/cladding-choices/
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 9
Ierobežojumi:
Koksni degradējoši mikroorganismi - sēnes
Stiprības īpašība | Iespējamā atlikusī izturība (% no sākotnējās stiprības)
Statiskā liece | 30
Triecienliece | 20
Elastības modulis | 30
Spiede paralēli šķiedrām | 55
Stiepe paralēli šķiedrām | 40
Spiede perpendikulāri šķiedrām | 40
Bīde | 80
Iespējamā koksnes stiprības samazinājums agrīnā trupes rašanās stadijā (5 - 10%)
Brūnā trupe
Baltā trupe
    Koksni degradējošas sēnes
Mīkstā trupe
    Koksni iekrāsojošas sēnes
Primārais zilējums
Sekundārais zilējums
    Pelējums
Pelējums uz mitras koksnes virsmas
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 10
Ieguvumi
RŪPNIECISKA APSTRĀDE
Ne vienmēr ir nepieciešama – var veikt būvlaukumā, piemēram, pārkrāsojot
KOKA SUGAS
Dažas no koku sugām ir dabiski izturīgas (apse, tīkkoks u.c.)
EFEKTIVITĀTE
Koksnes materiāli jāaizsargā, lai pagarinātu to ilgmūžību
VIDEI DRAUDZĪGA
Arvien vairāk laku un krāsu kļūst videi draudzīgi šķīdumi uz ūdens bāzes
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas

## Slide 11
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
11
1.Kuras koku sugas ir bioloģiski noturīgas?
A: Piemēram, lapegle, ozols, tīkkoks
2.Kādas vielas/veidus rūpnieciski izmanto koksnes aizsardzībai?
A: imregnantus, eļļas, virsmas apdedzināšanu
3.Kādas vielas izmanto, lai koksni aizsargātu vienkāršām metodēm?
A: krāsas, lakas, eļļas, vaskus, virsmas apdedzināšanu u.c.
4.Kādas ir 2 galvenās koksnes ķīmiskās aizsardzības metodes?
A: preventīvā un korektīvā
5.Ko uzlabo koksnes modificēšana?
A: Koksnes izmēru stabilitāti un bioloģisko noturību
6.Ko samazinās koksnes modifikācija?
A: Tā samazina koksnes mitruma uzņemšanas spēju un padara to bioloģiskajiem noārdītājiem “nedraudzīgu”
7.Nosauciet vismaz 3 koksnes īpašību uzlabošanas metodes.
A: ķīmiskā, termiskā, ekspluatācijas, tehnoloģiskā, ārējā izskata
8.Kura viela veido koka brūno krāsu termiskās modificēšanas laikā?
A: Lignīns
9.Saskaņā ar standarta prasībām koksni degradējošie līdzekļi ir?
A: trupes sēnes; kukaiņi, kas apdraud sausu koksni; termīti; jūras organismi, kas var apdraudēt jau lietojamu koksni
10.Nosauciet ēvelētu zāģmateriālu virsmas raksturotājus:
A: gludi ēvelēta un raupji ēvelēta
11.Kādi var būt ēvelētu kokmateriālu šķērsgriezuma gala izmēri, ja izmēri pirms ēvelēšanas bija: biezums 100 mm un platums 200 mm?
A: Biezums 95 mm un platums 195 mm.
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas
iespējas

## Slide 12
Izmantotie
informācijas avoti
EN 335:2013 Durability of wood and wood-based products – Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products
EN 350:2016 Durability of wood and wood-based products – Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials
EN 975-1:2009 Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech is used.
EN 1912 "Structural Timber. Strength classes. Assignment of visual grades and species"
Hill C.A.S. Wood Modification. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2006. 239 p.
Hoadley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. The Taunton Press, 2000. 288 p.
Porteous J., Kermani A. Structural Timber Design to Eurocode 5 (Second edition). 2013., Willey-Blackwell, 640 p.
Porter T. Wood identification and Use. GMC Publications, 2007., 288 p.
Rowell R.M. Handbook of wood chemistry and wood composites. London: Taylor&Francis group, London, 2005. 487 p.
Niemz P. and Sonderegger W. U. Holzphysik: Physik des Holzes und der Holzwerkstoffe. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. 2017., 580 p.
Morozovs A., Irbe I., Bukšāns E. Chemical processing and protection of wood (Koksnes ķīmiskā pārstrāde un aizsardzība. In Latvian) Avots, Rīga, 2018., 171 p.
Sandberg D., and Kutnar A. Thermally modified timber: recent developments in Europe and North America. Wood and Fiber Science 48(1), 2016., 28-39 pp.Wagenführ A. Scholz F. Taschenbuch der Holztechnik. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. 2018., 567 p.
12
2. NODARBĪBA: Koksnes īpašību uzlabošanas, koksnes aizsardzības un izturības paaugstināšanas iespējas