## Slide 1
1. nodarbība
Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika
1. APMĀCĪBU NODAĻA:

## Slide 2
Prezentācijas saturs
- Koksnes uzbūve un izskats
- Fizikālās īpašības
- Mehāniskās īpašības
- Tehnoloģiskās īpašības
- Ekspluatācijas īpašības
APSKATĪTĀS TĒMAS
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 3
KOKNES UZBŪVE UN IZSKATS
1/2
3
Mikro un makro struktūra
Kā to var izmantot?
Koksnes metināšana
(uzklikšķiniet uz attēla)
https://www.twi-global.com/media-and-events/press-releases/2019/twi-develops-wood-welding-process
Theapparat and Chandumpai, Physicochemistry and Utilization of Wood Vinegar from Carbonization of Tropical Biomass Waste. 2018
Hodley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. 2000
Wertheimer D. Moisture & Wood Movement. How To & Calculators, 2019
Koksnes griezumi
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 4
KOKSNES UZBŪVE UN IZSKATS
2/2
4
Koksnes vainas un trūkumi
dzīvs zars | nedzīvs zars | zars ar mizas ieaugumu | trupējis zars | zaru grupa šaurajā skaldnē | ķīļa zars | ovāls zars | zaru grupa
Reakcijas koksnes makroskopiskais/
mikroskopiskais skats
Saistītie dēļu defekti
Augošs koks (priede un egle)
Zaru veidi
Hodley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. 2000
https://20d54786-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/leonardoguitarresearch/glossary/Eng%20-%20Deformations.png?attachauth=ANoY7cpapMBSW-3jG8m2jTfvC0iWvOV2qhpRFY_6NjGeyQ5k9rnYg7qjkoj6p7ElcN3HaESI3-yCK9ZVQ-blXo_CeNBUmtt8TG-OSd3CbYG5ygBmqDLpz_3sy2ED1R4tNuMOPe0pjeUr8V82WpbNzWs6q_RP7iJ95pFDwuFXNibm_sE1-hsmLKqeKHr1AtS03ymwZvOPvIA51S0ZBoZNLJkgTklHStCakbNZS18oGgCPxu1uYCffzXRks-zjdcuNxPOtH9r7GCMq&attredirects=0
Wood Handbook, 2010
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 5
FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS
5
Mitrums (W) un blīvums
https://www.wooduchoose.com/BlogPost/?Moisture-Content-of-Wood
https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/fbhmw1/the_difference_in_density_in_wood_from_1918_to/
Wood Handbook, Robert J. Ross. Forest Products Laboratory USDA Forest Service. 2010, https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/37440
Liepiņš J. Methodology development for forest stand biomass and carbon stock estimates in Latvia, doctoral thesis, LLU, 2019., 60 p.
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 6
6
MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS
6
F- slodze, N;
a – parauga šķērsgriezuma platums, mm;
b– parauga šķērsgriezuma garums, mm.
SPIEDE
LIECE
STIEPE
BĪDE
F- maks. slodze, N;
l – starpbalstu attālums mm;
b - parauga platums, mm;
h - parauga biezums, mm;
F - slodzes starpība pie elastīgās deformācijas, N;
f - pārvietošanas atšķirība pie elastīgās deformācijas, mm;
Koka suga | Lieces stiprība, N mm-2 |  | Spiedes stiprība šķiedru virzienā, N mm-2 |  | Spiedes stiprība perpendikulāri šķiedrām, N mm-2 |  | Stiepes stiprība paralēli šķiedrām, N mm-2 |  | Blīvums, kg m-3
 | W 12% | W 30% | W 12% | W 30% | W 12% | W 30% | W 12% | W 30% | 
Priede | 91 | 49 | 50 | 21 | 7,0 | 5,0 | 95 | 78 | 540
Egle | 87 | 43 | 39 | 19 | 5,3 | 3,8 | 116 | 77 | 470
Ozols | 103 | 66 | 57 | 31 | 10,2 | 7,2 | 140 | 107 | 820
https://extension.okstate.edu/fact-sheets/strength-properties-of-wood-for-practical-applications.html
https://www.buildup.eu/en/practices/cases/lifecycle-tower-one-building
https://inhabitat.com/lifecycle-tower-in-austria-will-be-worlds-tallest-wooden-building/new-25-8/
https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/101104010/lecture39/39_6.htm
Xu M., Cui Z., Chen Z. and Xiang J. Experimental study on compressive and tensile properties of a bamboo scrimber at elevated temperatures. Construction and Building Materials, Volume 151, 2017
Gupta and Sinha. Effect of grain angle on shear strength of Douglas-fir wood. 2012.
ĪPAŠĪBU PĀRSKATS
ELASTĪBA (uzklikšķiniet uz attēla)
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 7
TEHNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
7
zāģēšana ar gateri | zāģēšana ar lentzāģi | zāģēšana ar ripzāģi | izmantojot frēzēšanas mašīnu
ZĀĢMATERIĀLI
ZĀĢĒŠANAS VEIDI
KOKSNES ŽĀVĒŠANA
https://www.woodcraft.com/blog_entries/how-to-air-dry-lumber-turn-freshly-cut-stock-into-a-cash-crop-of-woodworking-woods#
https://www.incomac.com/en/prodotti/pal-wood-dryer/
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 8
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS
8
Koka suga | Cietība, N mm-2 | Blīvums, kg m-3
 | W 12% | 
Priede | 29/14 | 540
Egle | 26/12 | 470
Ozols | 68/40 | 820
KOKSNES NODILUMIZTURĪBA
(uzklikšķiniet uz attēla)
https://catas.com/en-GB/news/the-abrasion-resistance-test
https://www.iml-service.com/sound-velocity-measurement/
https://www.swedishwood.com/wood-facts/about-wood/from-log-to-plank/properties-of-softwood/
https://na.pergo.com/
TERMISKĀS ĪPAŠĪBAS
KOKSNES CIETĪBA
SKAŅAS PĀRVIETOŠANĀS ĀTRUMS
(uzklikšķiniet uz attēla)
Piemēram, PERGO®
KOKSNES PRODUKTU TESTĒŠANA
(uzklikšķiniet uz attēla)
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 9
Ierobežojumi:
Ne vienmēr, bet dažreiz valstu normatīvie akti neļauj būvēt daudzstāvu koka būves.
Dažreiz cilvēkiem ir aizspriedumi – koka mājas deg, tās nav ilgtspējīgas utt.
Patiesībā, mums, parasti, nav pietiekami daudz zināšanu, lai uzbūvētu šādas koka mājas.
DAŽI VIEDI PIEMĒRI (noklikšķiniet uz attēliem)
No LATVIJAS
No AUSTRIJAS
No GRIEĶIJAS
No SPĀNIJAS
No SOMIJAS
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 10
Priekšrocības + vai trūkumi -
ARHITEKTI +
Prezentācijas ir kā komunikācijas rīki, kas var būt demonstrējamas lietas, lekcijas, sarunas, ziņojumi u.c.
VIDE un VESELĪBA +
Dabīgs, atjaunojams, CO2 neitrāls un pārstrādājams materiāls
BŪVINŽENIERI -
Nav draudzīgs materiāls projektēšanai (īpašības dažādos virzienos ir dažādas)
IZMAKSAS -
Ne vienmēr ir lētākais būvmateriāls, konkurē ar konstrukciju tēraudu vai betonu
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 11
Nākotnes redzējums
(uzklikšķiniet uz zemāk redzamajām ēkām)
11
https://www.creebuildings.com/project/life-cycle-tower-one
https://www.thinkwood.com
PAGĀTNE
ŠODIENA
NĀKOTNE
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 12
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
12
1.Kādas ir galvenās priedes stumbra daļas?
A: stumbra apakšdaļa ir bez zariem; stumbra vidusdaļa ar nedzīviem zariem; stumbra augšdaļa ar dzīviem zariem
2.Kādas daļas ir redzamas stumbra šķērsgriezumā (minēt vismaz 3 no tām)?
A: miza; serde; aplieva; kodolkoksne; koksnes gadskārtas; agrīnā koksne; vēlīnā koksne
3.Kādi ķīmiskie elementi ir koksnē?
A: ogleklis (C), ūdeņradis (H), skābeklis (O) un slāpeklis (N)
4.Kas ir koksnes mitrums (W)?
A: Tas ir ūdens daudzums koksnē, ko izsaka procentos
5.Kādas metodes koksnes mitruma (W) noteikšanai Jūs zināt?
A: Elektriskās pretestības noteikšanas metode; žāvēšanas metode; gravimetriskā metode un destilācijas metode
6.Kas ir koksnes rukšana un briešana, kurā virzienā tā kokam ir vislielākā?
A: Izmēru izmaiņas, tangenciālā virzienā
7.Kas ir koksnes blīvums, tā mērvienība? Kāpēc jānosaka standarta blīvumu pie 12?
A: Tā ir koksnes detaļas masa, kas ir dalīta ar tās tilpumu, kg m-3. Lai salīdzinātu dažādu koka sugu blīvumu
8.Kas ir koksnes stiprība?
A: Maksimālais spēks, ko var pielikt konkrētā materiāla šķērsgriezumam
9.Kurā virzienā stiprība ir visaugstākā?
A: Koksnes šķiedru virzienā (paralēli šķiedru virzienam)
10.Kāda veida zari ir sastopami uz zāģmateriālu virsmas?
A: dzīvs zars; nedzīvs zars; zars ar mizas ieaugumu; trupējis zars; zaru grupa šaurajā skaldnē; ķīļveida zars; ovāls zars; zaru grupa
11.Kā zari ietekmē koka stiprību un kvalitāti?
A: Zaru grupa samazina koka stiprību
12.Kādas ir augoša koka vainas?
A: juvelīnā koksne, reakcijas koksne un greizšķiedrainība
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika

## Slide 13
Izmantotie
Informācijas avoti
EN 13183-1:2002 Moisture content of a piece of sawn timber. Determination by oven dry method.
EN 13183-2:2002 Moisture content of a piece of sawn timber. Estimation by electrical resistance method.
EN 13183-3:2005 Moisture content of a piece of sawn timber. Estimation by capacitance method.
Gupta and Sinha. Effect of grain angle on shear strength of Douglas-fir wood. 2012., DOI:10.1515/hf-2011-0031Hoadley R.B. Understanding wood. The Taunton Press, China, 2000., 280 p.
Hodley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. The Taunton Press; 1st edition, 2000., 288 p.
Liepiņš J. Methodology development for forest stand biomass and carbon stock estimates in Latvia, doctoral thesis, LLU, 2019., 60 p.
Softwood sawn material application. Guidelines. (Skujkoku zāģmateriālu pielietošana. Vadlīnijas. In Latvian). 2009., ISBN/ISMN 978-9984-39-720-7.
Theapparat Y., Chandumpai A. and Faroongsarng D. Physicochemistry and Utilization of Wood Vinegar from Carbonization of Tropical Biomass Waste. DOI: 10.5772/intechopen.77380
Wertheimer D. Moisture & Wood Movement. How To & Calculators, 2019., https://www.branchingoutwood.com/blog/wood-movement-and-moisture.
Wood Handbook, Robert J. Ross. Forest Products Laboratory USDA Forest Service. 2010, https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/37440
Xu M., Cui Z., Chen Z. and Xiang J. Experimental study on compressive and tensile properties of a bamboo scrimber at elevated temperatures. Construction and Building Materials, Volume 151, 2017, pp. 732-741.
13
1. NODARBĪBA: Koksnes īpašības, ierobežojumi lietošanā un koksnes būvfizika